## Slide 1
TOPOLOGIA FÍSICA
E
TOPOLOGIA LÓGICA

## Slide 2: ARPANET, Advanced Research Projects Agency
Network (ARPANET) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi a primeira rede operacional de computadores à base de comutação de pacotes, e o precursor da Internet foi criada só para fins militares, em 1969, tinha o objetivo de interligar as bases militares e os departamentos de pesquisa do governo americano. Esta rede teve o seu berço dentro do Pentágono, totalmente financiada pelo governo Norte-Americano, que ficou conhecido como Guerra Fria, período este caracterizado pelo embate ideológico entre a União Soviética (URSS) e os EUA. Temendo um ataque por parte dos seus opositores, os americanos tinham como objetivo desenvolver uma rede de comunicação que não os deixasse vulneráveis, caso houvesse algum ataque soviético ao Pentágono.

## Slide 3: Topologia em barra
Este tipo de topologia foi muito utilizado nas redes durante os anos 80 e até meados dos anos 90. Uma grande desvantagem era a dificuldade para expansões. Cada vez que um novo equipamento era adicionado à rede, era preciso fazer um remanejamento de cabos para manter a seqüência, o que nem sempre era fácil. Outra grande desvantagem era que, ao desconectar um cabo qualquer, a rede inteira ficava inoperrante. Ainda encontramos este tipo de rede em diversos órgãos públicos. Devido à falta de verbas, muitas vezes esses órgãos operam com computadores antigos, o mesmo ocorrendo com suas redes.
Podemos representar a rede através de um diagrama simplificado chamado GRAFO. Um grafo é formado por NÓS e RAMOS. Os nós são os equipamentos (micros, por exemplo), e os ramos são os cabos. O grafo de uma rede em barra tem sempre o aspecto mostrado acima: uma linha contínua de nós, cada um deles ligados a dois outros nós vizinhos, exceto os dois extremos, que têm um único vizinho cada um

## Slide 4: Topologia em estrela
A topologia, descreve como seus elementos estão conectados. Esses elementos são chamados de NÓS, e podem ser computadores, impressoras e outros equipamentos

## Slide 5: Topologia em anel
Esta topologia é empregada pelas redes “Token Ring”, da IBM. Foi muito popular nos anos 80, mas hoje sua utilização é mais restrita.

## Slide 6: Topologia em árvore
Podemos dizer que este tipo de rede é formado por estrelas conectadas entre si. É bastante comum nas redes modernas que possuam um número grande de equipamentos.

## Slide 7: HUB
Embora o HUB trabalhe com a topologia em estrela, o HUB continua trabalhando com o formato em barramento, pois os dados são replicados para todas Estação, sinal Brodcast.
Quanto maior for a quantidade de computadores ligados ao HUB, maior serão as colisões e congestionamento.
permite a remoção e inserção de novas estações com a rede ligada;
quando há problemas com algum cabo, somente a estação correspondente deixa de funcionar;

## Slide 8: SWITCH(CHAVEADOR)
Podemos considerar o switch um "hub inteligente“;
Fisicamente ele é bem parecido com o hub, porém logicamente ele realmente opera a rede em forma de estrela;
Os pacotes de dados são enviados diretamente para o destino, sem serem replicados para todas as máquinas.
Vários pacotes são transitados por vez, desde que haja destinos diferentes. Facilita o tráfego dos dados na rede, uma vez que os dados de um segmento só passa para o próximo segmento se for destinado a ele.
O switch trabalhando junto com o roteador possibilita que os dados de uma rede possa sair para outras redes fora da empresa.
Ex.: acessar um site.

## Slide 9
Topologic lógica

## Slide 11
Configurando Nome e Grupo de Trabalho

## Slide 12
Iniciar/Painel de Controle/Sistema/Configurações Avançadas do Sistema

## Slide 13
Nome do Computador

## Slide 14
Alterar para nome: estacao1 Grupo: traine, OK

## Slide 15
Clicar em OK, na tela bem vindo ao grupo de trabalho traine

## Slide 16
Clicar em OK, para reiniciar o Windows e salvar as configuracões

## Slide 17
Configurando IP com
Recurso Apipa

## Slide 18
Iniciar/Painel de Controle\Central de Rede e Compartilhamento

## Slide 19
Alterar a configuração do Adaptador

## Slide 20
Click da direito no adaptador que se quer configurar, Propriedades

## Slide 21
Marcar o Protocólo TCPIP/V4/ Proridades

## Slide 22
Deixar como está IP automático o mesmo irá usar o recurso APIPA
Faixa de Endereços do APIPA
Existe uma faixa de endereços reservados pelo IETF que são atribuíveis por meio do APIPA:
169.254.0.1 até 169.254.255.254
sendo que o primeiro e último blocos dessa faixa são reservados, de modo que as estações, na verdade, irão receber endereços localizados na seguinte faixa:
169.254.1.0 até 169.254.254.255
Também será usada a máscara de sub-rede classe B 255.255.0.0

## Slide 23
Configurando IP com Estático

## Slide 24
Iniciar/Painel de Controle\Central de Rede e Compartilhamento

## Slide 25
Alterar a configuração do Adaptador

## Slide 26
Click da direito no adaptador que se quer configurar, Propriedades

## Slide 27
Marcar o Protocólo TCPIP/V4/ Proridades

## Slide 28
Marcar a Caixa usar o seguinte endereço IP e Mascara de Rede, IP Estático (manual)

## Slide 29
Configurando IP com Estático
Usando um Servidor DHCP ou um Serviço DHCP

## Slide 30
Iniciar/Painel de Controle\Central de Rede e Compartilhamento

## Slide 31
Alterar a configuração do Adaptador

## Slide 32
Click da direito no adaptador que se quer configurar, Propriedades

## Slide 33
Marcar o Protocólo TCPIP/V4/ Proridades