## Slide 1
COMPORTAMENTO DOS DADOS E SINAIS

## Slide 2: Modos de Transmissão
Comunicação simplex:
  Transmissão apenas em um sentido.
  SEMPRE um lado é emissor e o outro receptor.
  Ex: emissora de TV
Comunicação half-duplex:
  Ambos os lados podem assumir o papel de emissor e receptor, NÃO simultaneamente.
  Ex: walkie talkies
Notes: SIMPLEX: TV: a emissora envia o sinal e seu aparelho de TV apenas recebe, e não consegue enviar uma resposta a emissora.

## Slide 3: Modos de Transmissão
Comunicação full-duplex:
  São os half-duplex porém permite simultâneo
  Ex: telefones
Notes: SIMPLEX: TV: a emissora envia o sinal e seu aparelho de TV apenas recebe, e não consegue enviar uma resposta a emissora.

## Slide 4: Modos de Transmissão
Receptor Transmissor
Transmissor Receptor
Transmissor Receptor
A
B
Simplex
A
B
Half-duplex
OU
A
B
Transmissor / Receptor Receptor / Transmissor
Full-duplex
Notes: TV
Walktalk
telefone

## Slide 5: Modos de Transmissão
Comunicação entre dispositivos da rede ocorre por meio de mensagens.
  São divididas em pedaços (pacotes).
O caminho entre dois pontos é a rota.
  Existem várias
  Melhor rota = melhor desempenho da rede
  Menor caminho
  Menos congestionado
Notes: Exemplo de moto-boy, caminhos no gps, etc

## Slide 6: Pacotes unicast, multicast e broadcast
Tipos de endereçamentos na transmissão:
  Unicast:
    Envio direto entre transmissor e receptor.
    Ex: telefonema; mensagem num computador.
Notes: Montar um cenário de uma empresa com departamentos

## Slide 7: Pacotes unicast, multicast e broadcast
Tipos de endereçamentos na transmissão:
  Multicast:
    Envio para um subconjunto da rede.
    Ex: TV (horário local); mensagem num depto.
Notes: Montar um cenário de uma empresa com departamentos

## Slide 8: Pacotes unicast, multicast e broadcast
Tipos de endereçamentos na transmissão:
  Broadcast:
    Envio para todos da rede.
    Ex: rádio; mensagem numa empresa.
Notes: Montar um cenário de uma empresa com departamentos

## Slide 9: Protocolos de acesso aleatório
Quando o nó tem um pacote a enviar
  transmite na velocidade de dados R total do canal.
  sem coordenação a priori entre os nós
dois ou mais nós transmitindo ➜ “colisão”,
protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
  como detectar colisões
  como recuperar-se de colisões (via retransmissões , etc.)
Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
  slotted ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slide 10: Slotted ALOHA
Suposições:
todos os quadros do mesmo tamanho
tempo dividido em intervalos de mesmo tamanho (tempo para transmitir 1 quadro)
nós começam a transmitir somente no início dos intervalos
nós são sincronizados
se 2 ou mais nós transmitem no intervalo, todos os nós detectam colisão

## Slide 11: Slotted ALOHA
Operação:
quando nó obtém quadro novo, transmite no próximo intervalo
  se não há colisão: nó pode enviar novo quadro no próximo intervalo
  se há colisão: nó retransmite quadro em cada intervalo subsequente até que haja sucesso

## Slide 12: Colisões CSMA
colisões ainda podem ocorrer:
atraso de propagação significa que dois nós podem não ouvir a transmissão um do outro
colisão:
tempo de transmissão de pacote inteiro desperdiçado
layout espacial dos nós
nota:
papel da distância & atraso de propagação determinando probabilidade de colisão

## Slide 13: CSMA/CD
T
2
Por que transmitir todo o quadro se está havendo colisão ?
  Melhor não fazê-lo.
Tempo
T
1
T
3
Colisão

## Slide 14: CSMA/CD (Collision Detection)
CSMA/CD: detecção de portadora, adiada como no CSMA
  colisões detectadas dentro de pouco tempo
  transmissões colidindo abortadas, reduzindo desperdício do canal
detecção de colisão:
  fácil em LANs com fio: mede intensidades de sinal, compara sinais transmitidos, recebidos
  difícil nas LANs sem fio: intensidade do sinal recebido abafada pela intensidade da transmissão local
analogia humana: o interlocutor educado