## Slide 1
CABOS DE FIBRA E
NORMAS TÉCNICAS
PADRONIZAÇÃO

## Slide 2: Fibras óticas
A fibra ótica é composta de material dielétrico: silíca e plástico.
Consiste em uma região central chamada núcleo, envolta por material dielétrico chamada casca.
A casca com material de índice de refração ligeiramente inferior ao do núcleo, oferece à propagação de energia luminosa pelo mecanismo de reflexão total.

## Slide 3: Fibras óticas

## Slide 4: Propriedades das ondas de luz
Reflexão
  Retorno da onda luminosa ao se chocar com material refletido.

## Slide 5: Propriedades das ondas de luz
Vibração
  As ondas luminosas possuem frequências diferentes

## Slide 6: Propriedades das ondas de luz
Refração
  Mudança na direção da onda luminosa ao atravessar superfícies com diferentes densidades.
  A refração pode alterar o comprimento de onda, mas a frequência permanece a mesma.

## Slide 7: Propriedades das ondas de luz
Interferência
  Adição ou subtração das amplitudes das ondas sobrepostas

## Slide 8: Propriedades das ondas de luz
Difração
  Ocorre quando a onda atravessa uma fenda equivalente ao seu comprimento de onda

## Slide 9: Angulo de Aceitação
Os raios de luz incidentes na fibra com inclinação superior a ele, não são transmitidos pelo núcleo da fibra, mas penetram na casca onde são fortemente atenuados e desaparecem.

## Slide 10: Atenuação
É um fator central no projeto.
Os pontos onde podem ocorrer perdas são: acopladores de entrada do sinal, emendas, conectores, dispositivos passivos, própria fibra.
Os responsáveis pela atenuação em fibras óticas são:
  absorção,
  espalhamento,
  curvaturas e
  projeto do guia de onda.

## Slide 11: Absorção Intrínseca
Mesmo o vidro com elevadíssimo grau de pureza absorve de forma significativa a energia luminosa.
É muito forte na faixa de curtos comprimentos de onda (ultravioleta), designada por absorção UV

## Slide 12: Dopante
É uma substancia introduzida propositalmente do vidro, com objetivo de modificar o índice de refração.

## Slide 13: Impureza
É uma substância indesejável introduzida no vidro durante o processo de fabricação.
Dos tipos particularmente inconvenientes são:
  íons metálicos e
  íons OH.

## Slide 14: Curvaturas Macroscópicas
Referem-se aquelas de grande raio, tais como ocorrem quando enrola uma fibra em um carretel ou quando a fibra deve contornar um canto.

## Slide 15: Tipos de Fibras
As fibras podem ser enquadradas como Monomodo e Multimodo.
As fibras multimodo podem ser classificados em índice degrau ou gradual.
A diferença fundamental entre estes dois tipos é que na fibra monomodo ocorre apenas uma transmissão em cada fibra, oferecendo muito maior alcance, já no multimodo são diversos sinais multiplexados na fibra.

## Slide 16: Tipos de Fibras

## Slide 17: Componentes da transmissão ótica
transmissor ótico,
receptor ótico e
cabo de fibra ótica

## Slide 18: Componentes da transmissão ótica
Os sistemas podem ser classificados como ponto a ponto ou ponto-multiponto.
Os sistemas ponto-multiponto são aplicáveis em redes locais e utilizam acopladores óticos passivos.
Os sistemas ponto a ponto se aplicam a canais de maior alcance

## Slide 19: Componentes da transmissão ótica
Os sistemas ainda são classificados:
  segundo a sua tecnologia em analógicos e digitais, e
  quanto à aplicação em sistemas de longa distância e sistemas locais ou de curta distância.

## Slide 20: Moduladores
Os moduladores são elementos que convertem um sinal ótico de entrada em um sinal de saída com características digitais ou analógicas.
Os moduladores podem ser de 2 tipos:
  Moduladores absortivos o guiamento da luz se dá por um material absorsovente de tensão elétrica aplicada.
  Moduladores eletro-óticos um cristal de material eletro-ótico (LiNbO3, niobato de lítio) provoca a mudança de fase do sinal ótico caso seja aplicada uma tensão elétrica.

## Slide 21: Transmissor - Tx - Fontes de Luz
A fonte de luz é, evidentemente, o principal componente do transmissor. Os transmissores podem utilizar LEDs ou LASERs.
O LED é a fonte ótica mais comum em aplicações a curtas distâncias e com baixos requisitos de velocidade.
Os LASERs são fontes óticas mais comuns para aplicações a longas distâncias e que exijam grandes velocidades de transmissão.

## Slide 22: Transmissor - Tx - Fontes de Luz
O circuito driver tem como função fornecer a corrente necessária para o emissor ótico operar.
A modulação da fonte luminosa pode ser feita com sinais elétricos analógicos ou digitais

## Slide 23: Receptor – Rx - Fotodiodo
O receptor ótico é o dispositivo que detecta o sinal luminoso ao final da fibra, convertendo-o em sinal elétrico para posterior processamento em dispositivo eletrônico específico.
No receptor o responsável pela detecção é o fotodiodo que e gera uma corrente proporcional à incidência de fótons.
A corrente produzida é, em geral, tão pequena que é preciso uma amplificação dentro do próprio circuito interno do transmissor.

## Slide 24: Regeneradores
Nos enlaces mais longos, deve-se utilizar nas estações de passagem o equipamento repetidor ótico. A função principal é de regenerar o sinal ótico recebido na entrada e adequá-lo na saída.
Os regeneradores possuem componentes ativos. Os regeneradores geralmente são do tipo 3R:
  reamplificação,
  reformatação e
  retemporização do sinal ótico.

## Slide 25: Equipamentos do Sistema Ótico
ACOPLADORES ÓTICOS
  São dispositivos multiportas para combinar ou separar sinais luminosos.
  São puramente óticos, operando como guias de onda luminosa ou elementos de transmissão, reflexão e refração da luz, não requerendo nenhuma alimentação externa além do feixe luminoso e não possuem nenhum dispositivo ótico ativo como foto emissores e moduladores.
  Principais funções:
  Separar ou dividir um sinal luminoso;
  Combinar ou misturar 2 ou mais sinais luminosos

## Slide 26: Equipamentos do Sistema Ótico
FILTROS ÓTICOS
São responsáveis pela remoção de comprimentos de onda não desejados em um sinal ótico. Suas principais aplicações são em sistemas WDM, amplificadores óticos e sistemas de supervisão de fibra ótica.

## Slide 27: Equipamentos do Sistema Ótico
AMPLIFICADORES ÓTICOS
  Amplificam exclusivamente as radiações luminosas, na forma de fótons.
  Sua finalidade básica é a de promover a amplificação ótica dos sinais entrantes, de forma transparente, independente do tipo de modulação ou protocolo utilizado.
  Com um amplificador ótico um sinal ótico poderá ser transmitido a distâncias muito maiores, sem necessidade de Regeneradores.

## Slide 28: Tecnologias de codificação dos sinais óticos
WDM (Wavelength Division Multiplexing)
É uma tecnologia onde os sinais que transportam a informação em diferentes comprimentos de onda ótica são combinados em um multiplexador ótico e transportados através de um único par de fibras, a fim de aumentar a capacidade de transmissão e, consequentemente, usar a largura de banda da fibra ótica de uma maneira mais adequada.

## Slide 29: Tecnologias de codificação dos sinais óticos
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing – multiplexação densa por comprimento de onda)
Processo de transmissão de diferentes comprimentos de onda sobre uma fibra. É um revolucionário desenvolvimento do WDM. O desenvolvimento de amplificadores óticos proporcionou o desenvolvimento do sistema DWDM.
Permite combinar até 64 canais na mesma fibra.

## Slide 30: Tecnologias de codificação dos sinais óticos
CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing – multiplexação por comprimento de onda esparsa)
  De baixo custo e de fácil fabricação, indicado para uso em Redes Metropolitanas e de Acesso.
  Ao utilizar estes dispositivos, devem ser levados em conta dois aspectos fundamentais:
    Permitem ampliação de um número muito reduzido de canais.
    São passivos e introduzem atenuações adicionais, indesejáveis, que podem inviabilizar uma interconexão.

## Slide 31: Medidas óticas em fibras óticas
Após a fabricação são medidos os seguintes parâmetros:
  Diâmetro do núcleo, da cascado e campo modal,
  abertura numérica,
  atenuação por inserção e retroespalhamento,
  perfil do índice de refração,
  dispersão cromática,
  largura de banda,
  comprimento de onda de corte,
  características geométricas,
  atenuação espectral,
  tensão de ruptura.

## Slide 32: TESTES DE ATENUAÇÃO ABSOLUTA
O objetivo é determinar quanto de potência ótica é perdida em um determinado enlace.
São executados por medidores de potência (Optical Power Meter), que funcionam pela injeção de luz de uma fonte luminosa em uma extremidade de um enlace ótico e, na outra extremidade, a luz proveniente do enlace ótico é medida com o medidor de potência.
Com estes equipamentos mede-se a atenuação espectral da fibra, também denominada de atenuação de inserção.

## Slide 33: TESTES ANALÍTICOS
Os testes analíticos são executados por equipamentos denominados reflectômetros óticos no domínio do tempo (OTDR-Optical Time Domain Reflectometer), cujo funcionamento se baseia na emissão de pulsos de luz de curta duração com comprimentos de onda determinados (850, 1.300, 1.310, 1.330 e 1.550 nm), e tem como princípio o efeito causado pelo espalhamento e a reflexão.

## Slide 34: Reflexão de Fresnel
Ocorrem reflexões internas no núcleo e no fim da fibra (interface vidro/ar) e ainda nos conectores, emendas mecânicas e também em locais onde a densidade do material da fibra varia.
Se a interface no conector for ideal, a 90º do eixo do núcleo, então o coeficiente da luz refletida não excederá 4%.
O pulso de luz é refletido e essa reflexão é conhecida como uma reflexão de Fresnel. Detectando-se essa reflexão na tela do OTDR, pode-se calcular a sua distância em relação ao início da fibra.

## Slide 35: RETROESPALHAMENTO
Os feixes de luz que viajam pelo núcleo da fibra são espalhados pelo material.
Como consequência destes espalhamentos, ocorrerão perdas que incluem reduções na amplitude do campo guiado por mudanças na direção de propagação, causadas pelo próprio material e por imperfeições no núcleo da fibra.

## Slide 36: Emendas e conectorização em fibras óticas
Emendas
  Para a aceitação de emendas, o valor analisado é a média aritmética entre as medidas de atenuação realizadas nos dois sentidos.
Emenda com ganho
  A explicação para este ganho é que a fibra que está após a emenda está retroespalhando mais luz do que a fibra que está antes da emenda

## Slide 37: Emendas e conectorização em fibras óticas
Geradores óticos
  São equipamentos que fornecem um sinal ótico de nível ajustável em sua saída
Clivador
  Dispositivo utilizado para cortar a extremidade da fibra, de forma a deixá-la lisa
Máquina de polir
  Após a conectorização dos cordões e cabos de fibras óticas, é necessário realizar o polimento da extremidade, manual ou com máquina específica

## Slide 38: Emendas e conectorização em fibras óticas
Emendas por fusão
  As emendas por fusão são feitas elevando-se a temperatura das extremidades da fibra ótica até o ponto de fusão do vidro. Esse aumento de temperatura é obtido através de uma descarga elétrica entre as extremidades das fibras

## Slide 39: Interferências no Cabeamento Ótico
Algumas formas de interferências em cabeamento ótico:
  Atenuação;
  Absorção;
  Espalhamento;
  Deformações Mecânicas;
  Dispersão;

## Slide 40: Normas e padronização
As normas e padrões são um guia da metodologia com acréscimo de ferramentas, técnicas, regras, etc. que vão conduzir o projeto até sua conclusão.
A adesão aos padrões pode proporcionar uma série de vantagens tanto para administradores da rede quanto para usuários, facilitando desde o planejamento das ações de manutenção (corretiva, preventiva ou preditiva), até o acompanhamento de várias atividades simultâneas.

## Slide 41: Normas e padronização
A norma internacional EIA/TIA 568 define recomendações para o cabeamento em edifícios comerciais e industriais. No Brasil a norma existente, baseada na primeira, é a NBR 14565, que trata do cabeamento estruturado em redes de telecomunicações.

## Slide 42: Benefícios da padronização
Flexibilidade
Facilidade de administração
Vida útil
Controle de falhas
ROI (Return of Investiment)
Permite mudanças na distribuição das instalações sem necessidade de mudar todo o cabeamento.

## Slide 43: Benefícios da padronização
Flexibilidade
Facilidade de administração
Vida útil
Controle de falhas
ROI (Return of Investiment)
As expansões, manutenções e gerenciamento podem ser realizados com a simples mudança de conexão nos cabos de manobra

## Slide 44: Benefícios da padronização
Flexibilidade
Facilidade de administração
Vida útil
Controle de falhas
ROI (Return of Investiment)
A expectativa de vida de uma rede estruturada atinge entre 10 e 15 anos pois no seu planejamento já prevê que a infraestrutura atenda às tecnologias atuais e futuras.

## Slide 45: Benefícios da padronização
Flexibilidade
Facilidade de administração
Vida útil
Controle de falhas
ROI (Return of Investiment)
Falhas em uma parte de rede não afetam a toda a rede.

## Slide 46: Benefícios da padronização
Flexibilidade
Facilidade de administração
Vida útil
Controle de falhas
ROI (Return of Investiment)
O cabeamento estruturado consome cerca de 2 a 5% do custo total de uma rede. Quando levamos em conta a sua longevidade associada à reduzida necessidade de manutenção e controle de falhas concluímos ser a solução com melhor custo-benefício.

## Slide 47: Benefícios da padronização
Flexibilidade
Facilidade de administração
Vida útil
Controle de falhas
ROI (Return of Investiment)
Permite mudanças na distribuição das instalações sem necessidade de mudar todo o cabeamento.

## Slide 48: Principais Normas do Cabeamento Estruturado
EIA/TIA 568
  A Electronic Industries Association (EIA) foi criada em 1918 com a finalidade de coordenar e formalizar as normas e padrões americanos.
  Em 1988 foi criada a Telecommunications Industry Association agregando as atribuições sobre os padrões de Telecomunicações.

## Slide 49: Principais Normas do Cabeamento Estruturado
EIA/TIA 568
  Em 1991 emitem a primeira norma relativa aos cabos para telecomunicações em prédios comerciais chamada de EIA/TIA 568 que objetivava:
  Implementar um padrão genérico de cabos baseado em sua função e requisitos e não a um fabricante
  Estruturar um sistema interno e externo nos prédios
  Estabelecer critérios de desempenho no cabeamento.

## Slide 50: Principais Normas do Cabeamento Estruturado
EIA/TIA 568
  Após ser reconhecida pela ANSI (American National Standards) passa a chamar-se ANSI/EIA/TIA 568.

## Slide 51: Benefícios da Norma EIA/TIA
A norma oferece premissas que permitem:
  Ter uma previsão da longevidade para o cabeamento;
  Que a implementação da rede independa de marca ou fabricante e
  Que a instalação da rede possa anteceder à ocupação de um prédio.

## Slide 52: Normas ISO/IEC
A ISO (International Standards Organization) junto com a IEC (International Electrotechnical Comission) criaram o padrão de cabeamento Genérico para Instalações do Cliente e denominaram de ISO/IEC 11801.
Este padrão, como o EIA/TIA 568, classifica os links com base em seu desempenho chamando cada uma de classe de cabeamento.

## Slide 53: Normas UL
A UL (Underwriters Laboratories) é tradicionalmente uma entidade certificadora de padrões de segurança em diversas áreas.
A UL testa e avalia o desempenho de cabos através de testes e inspeções. Suas classificações servem de base para estabelecer parâmetros de desempenho de todos os tipos de cabos.

## Slide 54: Norma Brasileira NBR 14565
Até o início dos anos 1990 as redes brasileiras possuíam apenas as normas ANSI/EIA/TIA 568-A como referência.
Em 1994 foi criada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) publicou a Norma 14565 que define os procedimentos básicos do cabeamento estruturado.

## Slide 55: Propósito da Normas 14565
A norma se aplica a prédios comerciais num mesmo terreno envolvendo pontos de telecomunicações, áreas de trabalho, armários de telecomunicações, salas de equipamentos e salas de entrada da edificação.
A NBR 14565 se refere ao backbone como cabeamento primário e ao cabeamento horizontal como cabeamento secundário.

## Slide 56: Topologia básica segundo a NBR 14565
Área de trabalho: pontos onde ficam as tomadas para os equipamentos dos usuários
Armário de telecomunicações: espaço entre os caminhos primário e secundário
Distribuidor intermediário: interliga os cabos primários do primeiro ao segundo nível

## Slide 57: Topologia básica segundo a NBR 14565
Distribuidor Secundário: interliga cabos primários aos cabos secundários
Sala de Equipamentos: abriga os equipamentos ativos da rede
Ponto de consolidação dos cabos: ponto de concentração das terminações dos cabos secundários

## Slide 58: Cabeamento Residencial
A norma dominante no Brasil, que trata do assunto de Cabeamento Residencial, é a ANSI/TIA/EIA 570A (Residential Telecommunications Cabling Standard - 1999), de origem norte-americana, a qual define padrões e referências para o correto dimensionamento de um cabeamento residencial

## Slide 59: Cabeamento Residencial
Uma solução de cabeamento residencial, baseado na norma ANSI/TIA/EIA 570 A, é composta por diversos componentes, que juntos, formam os canais de transmissão e conexão, necessários para a formação de uma rede de cabos de alta performance, de acordo com os graus atribuídos em cada projeto.
Para definirmos o grau de um sistema de cabeamento residencial, necessitamos ter as reais aplicações para o ambiente, sempre consultando os futuros usuários. Estes parâmetros nos permitirão definir o número de canais e o desempenho mínimo do sistema

## Slide 60: Cabeamento Residencial
Pinheiro define as 4 necessidades básicas dos ocupantes de uma edificação residencial:
  Conforto;
  Segurança;
  Comunicações e
  Energia

## Slide 61: Cabeamento Residencial
A partir destes parâmetros são definidos os serviços a serem disponibilizados.
As normas de cabeamento estruturado residencial organizam os meios que vão proporcionar o suporte multimídia para as “casas inteligentes – smarthouses”.

## Slide 62: Meios físicos do cabeamento residencial
O sistema residencial deve permitir a integração de diferentes mídias com funcionamento específico numa mesma estrutura

## Slide 63: Meios físicos do cabeamento residencial
Para um cabeamento residencial temos os objetivos:
  Construir uma estrutura para a comunicação e controle de diversos fabricantes;
  Permitir a integração de novos equipamentos sem impacto na estrutura existente;
  Empregar padrões que permitam a requisitos atuais e futuros;
  Racionalizar o uso de dispositivos de controle e
  Fornecer documentação detalhada para permitir expansões e manutenção futuras.

## Slide 64: Projeto de Cabeamento Residencial
Podemos resumir os principais tipos de equipamentos atendidos:
  Telefones, interfones, TV a cabo e antenas receptoras de TV;
  Sistemas de segurança (câmeras, alarmes e sensores de presença);
  Conexões à internet
  Automação residencial (abertura e travamento de portas, controle de lâmpadas ...)
  Controle ambiental e de ar condicionado;
  Detecção de incêndio;
  Som ambiente e
  Outros (alguns ainda não inventados!).

## Slide 65: Projeto de Cabeamento Residencial
Para a seleção dos cabos de par trançado há um dado importante que se relaciona ao tráfego de dados e no uso destes cabos com outra finalidade.
Para os cabos não blindados (UTP) temos os limites de:
  Cat 5 – 100 MHz nos 4 pares e
  Cat 6 – 250 MHz nos 4 pares
  Cat 6 A – 500 MHz nos 4 pares e
  Cat 7 – 600 MHz nos 4 pares

## Slide 66: Seguranças lógica e física no cabeamento residencial
Os cabos de baixa tensão (cabeamento lógico) devem:
  Ficar afastado dos cabos de energia
  Os cabos lógicos devem ficar afastados de fontes de interferência como motores;
  Deve existir aterramento para toda a rede elétrica
  A rede elétrica para a rede de dados deve ser exclusiva;
  Em áreas sujeitas a raios é altamente desejável a instalação de para-raios.

## Slide 67: Cabeamento predial e industrial
A evolução dos serviços oferecidos pela rede forçou a ampliação da capacidade dos canais e na infraestrutura de rede.
Os profissionais de infraestrutura realizam constante busca para soluções que atendam as novas e crescentes demandas com melhor relação custo-benefício. Estas soluções passam pela seleção do cabeamento estruturado

## Slide 68: Dificuldades de implantação
A principal premissa de um projeto estruturado é a integração de diversos sistemas heterogêneos que devem atender às organizações.
Estes sistemas heterogêneos utilizados na estrutura predial e industrial por vezes são sistemas proprietários, cujos canais e conectores não são padronizados e possuem requisitos de técnicos que limitam sua integração à rede estruturada.

## Slide 69: Dificuldades de implantação
Numa rede industrial é comum a necessidade de um sistema de dados integrado a sensores e atuadores de automação, o problema aparece nos canais e interfaces incompatíveis.
Há tendência de que novos produtos possam ser integrados a redes ethernet com par trançado, mas ainda precisamos conviver com muitos sistemas proprietários.

## Slide 70: Dificuldades de implantação
Recomenda-se que a seleção de dispositivos leve em consideração a facilidade de integração com a infraestrutura tradicional. Imagine um sistema de sensores para leitura de impressões digitais associada a atuadores para abertura seletiva de portas.
Por melhor que possa parecer é totalmente inconcebível que este sistema não se integre a um banco de dados de pessoas e que sinalize as que tenham ou não permissão de acessar os ambientes físicos.

## Slide 71: Benefícios
Os projetos de rede estruturada nos ambientes predial e industrial seguem as normas internacionais e objetivam oferecer a infraestrutura necessária para a convergência de diversos serviços
Entre as vantagens da rede estruturada podemos citar:
  Integração de voz, dados, controles e novas tecnologias;
  Garante mudanças físicas na estrutura existente;
  Manutenção mais simples e redução dos custos de operação

## Slide 72: Benefícios
Uma rede estruturada pode proporcionar cerca de 60% de economia quando considerados os custos de implantação (maiores na rede estruturada) e custos de manutenção e operação (extremamente maior na rede não estruturada).
Devemos considerar ainda que com a rede estrutura a ocorrência de necessidade de manutenção fica muito reduzida.

## Slide 73: Sistemas do cabeamento estruturado predial e industrial
Telecomunicações
Telefonia e Computação
Som e Imagem
Segurança e Vigilância
Energia
Detecção de Incêndios
Controle Ambiental
Iluminação
O cabeamento deve proporcionar largura de banda e alcance compatíveis com as aplicações em produção
Deve ainda considerar a expansão física e o aumento de demanda em relação ao desempenho da rede

## Slide 74: Sistemas do cabeamento estruturado predial e industrial
Telecomunicações
Telefonia e Computação
Som e Imagem
Segurança e Vigilância
Energia
Detecção de Incêndios
Controle Ambiental
Iluminação
Os cabos de par trançado são a base dos sistemas de dados e de telefonia
Há tendência da implantação de telefonia digital nos canais de dados de Telefonia IP ou VoIP

## Slide 75: Sistemas do cabeamento estruturado predial e industrial
Telecomunicações
Telefonia e Computação
Som e Imagem
Segurança e Vigilância
Energia
Detecção de Incêndios
Controle Ambiental
Iluminação
Sistemas de som e TV normalmente utilizam cabos específicos. Quando os integramos à rede estruturada podemos manter os cabos proprietários ou buscar soluções para compatibilidade
Em qualquer dos casos o controle de distribuição deve ser feito junto aos painéis de distribuição

## Slide 76: Sistemas do cabeamento estruturado predial e industrial
Telecomunicações
Telefonia e Computação
Som e Imagem
Segurança e Vigilância
Energia
Detecção de Incêndios
Controle Ambiental
Iluminação
Os sistemas de vigilância são montados com base em sensores que detectam os eventos e os sistemas de alarme, que chamam a atenção de pessoas ou acionam automaticamente atuadores que agem contra o evento detectado

## Slide 77: Sistemas do cabeamento estruturado predial e industrial
Telecomunicações
Telefonia e Computação
Som e Imagem
Segurança e Vigilância
Energia
Detecção de Incêndios
Controle Ambiental
Iluminação
Muitos sistemas de energia são controlados por sinais digitais. O monitoramento dos sistemas de energia deve ser capaz de coletar dados e transferi-los até as centrais de controle

## Slide 78: Sistemas do cabeamento estruturado predial e industrial
Telecomunicações
Telefonia e Computação
Som e Imagem
Segurança e Vigilância
Energia
Detecção de Incêndios
Controle Ambiental
Iluminação
Estes sistemas podem ser implementados com sensores de fumaça, gás e temperatura e ainda por câmeras para detecção de fogo ou aumento de temperatura fora do normal

## Slide 79: Sistemas do cabeamento estruturado predial e industrial
Telecomunicações
Telefonia e Computação
Som e Imagem
Segurança e Vigilância
Energia
Detecção de Incêndios
Controle Ambiental
Iluminação
Os sistemas de controle ambiental controlam itens de conforto como equipamentos de ventilação, refrigeração e aquecimento de ambientes prediais e industriais

## Slide 80: Sistemas do cabeamento estruturado predial e industrial
Telecomunicações
Telefonia e Computação
Som e Imagem
Segurança e Vigilância
Energia
Detecção de Incêndios
Controle Ambiental
Iluminação
Os sistemas de iluminação podem ser integrados aos sistemas de controle de energia dentro de um plano de otimização do consumo de energia.

## Slide 81: Detalhes específicos da infraestrutura predial e industrial
Área de trabalho
  Nas instalações prediais a norma EIA/TIA 569-A recomenda a densidade de, no mínimo, 1 ponto de rede a cada 10 m2. Na prática, dependendo do tipo de instalação, esta densidade pode ser muito maior.
  Por serem áreas com muitos sensores e atuadores com funções diversas como controle de máquinas, sensores ambientais, câmeras e outros os pontos de rede devem contemplar locais que incomuns como pisos, tetos, proximidade de janelas e até dentro de tubos e dutos de ar

## Slide 82: Detalhes específicos da infraestrutura predial e industrial
Percursos horizontais
  Todos os percursos como calhas e dutos podem necessitas adaptações para funcionar em ambientes difíceis.
  Instalações industriais onde se trabalhe com alta tensão podem exigir a instalação de fibras óticas mesmo em curtas distâncias e reduzida exigência de banda de dados.

## Slide 83: Detalhes específicos da infraestrutura predial e industrial
Sala de telecomunicações
  É um ponto que exige atenção pois é onde se interligam os cabeamentos horizontal e vertical.
  A norma EIA/TIA 569-A recomenda a instalação de uma sala de telecomunicações por andar e salas adicionais para cada 1000 m2

## Slide 84: Detalhes específicos da infraestrutura predial e industrial
Percursos Verticais
  São os que apoiam o cabeamento de ligação entre as salas de telecomunicações com as salas de equipamentos ou de entrada.
  Estes percursos devem receber atenção especial em relação à segurança física e às interferências externas.

## Slide 85: Detalhes específicos da infraestrutura predial e industrial
Sala de equipamentos
  É onde se localizam os ativos da rede como: servidores, centrais telefônicas, switches, roteadores, modems, centrais de alarme e CFTV.
  Deve ser localizada em local central e de fácil acesso mas deve possuir rígidas normas de seleção de pessoas autorizadas a entrar no ambiente.

## Slide 86: Detalhes específicos da infraestrutura predial e industrial
Entrada de Telecomunicações
É espaço dedicado às ligações entre o prédio e as redes externas. A norma prevê a que haja espaço necessário para a instalação e operação que facilite os trabalhos pois estas áreas abrigam equipamentos de diversas origem e tipos:
  Terminadores óticos;
  Caixas de terminação do backbone;
  Antenas;
  Blocos de proteção das linhas telefônicas etc

## Slide 87: Separação das redes elétrica e cabeamento de rede
A norma EIA/TIA 569-A define padrões para afastamento entre as redes lógicas e a rede elétrica tomando como referência uma rede de 240V e 20 A.
Para evitar interferência as distâncias mínimas são:
  1,2 m para motores e transformadores;
  0,3 m para conduites e cabos de distribuição de energia e
  0,12 m para lâmpadas fluorescentes.

## Slide 88: Separação das redes elétrica e cabeamento de rede
Em áreas sujeitas a interferências recomenda-se ainda o uso de cabos par trançado blindados e que se dê preferência a cruzar o cabo de dados com o elétrico em vez de seguir em paralelo.
Em ambientes industriais deve ser dada atenção a esta parte do planejamento por conta da existência de muitas fontes de interferência.