## Slide 1
AEQUITETURAS EM REDE SEM FIO

## Slide 2
WLAN
Desde o início da utilização de ondas de radiofrequência busca-se aproveitar suas características para implementar comunicações móveis, de alta velocidade e de forma segura.
Novas técnicas de modulação são desenvolvidas com o objetivo de melhorar as taxas de transmissão de dados e o melhor destas técnicas vem sendo implementado nas redes locais sem fio (WLAN).

## Slide 3
WLAN
As redes locais sem fio buscam entregar aos usuários diversos tipos de serviços e tem como vantagens:
Mobilidade (possibilidade de movimentação dentro da área de cobertura);
Facilidade de instalação;
Flexibilidade;
Economia;
Rapidez (implementação simplificada).

## Slide 4
Rádio enlaces
Rádio enlace é a ligação entre dois ou mais pontos, efetuada com o objetivo de transmitir informações tendo o ar livre como meio de transmissão.
Cada ponto de ligação é equipado com um transmissor / receptor e uma antena responsável pela propagação das ondas eletromagnéticas.
Esta propagação depende do tipo de antena e pode ocorrer para todas as direções (onidirecional) ou para um ângulo específico (direcional).

## Slide 5
Rádio Enlace
Um enlace sem fio pode ser fixo ou móvel.
Fixo quando os pontos envolvidos no enlace estão localizados no mesmo lugar sempre e móveis quando um dos pontos ou ambos, podem se movimentar dentro do raio de alcance da transmissão.
Enlaces fixos podem ser utilizados em substituição a enlaces guiados (por meios metálicos ou óticos) ou quando a instalação destes é difícil ou muito custosa.

## Slide 6
Rádio Enlace
Pode-se também caracterizar os enlaces baseando-se nos seguintes sistemas:
Sistemas ponto a ponto
Sistemas ponto multiponto
Sistemas multiponto multiponto

## Slide 7
Rádio Enlace - Sistemas ponto a ponto
Interligam dois pontos utilizando tecnologia de rádio frequência ou mesmo laser e infravermelho.
Operam normalmente na faixa de micro-ondas (GHz) e pode cobrir distâncias superiores a 50 Km com visada direta (LOS – Line of Signal) utilizando antenas direcionais, já que tem como objetivo alcançarem um outro ponto previamente definido.
São utilizados com mais frequência quando, por questões econômicas ou do terreno, é inviável instalar meios guiados (fibras óticas ou cabos).

## Slide 8
Rádio Enlace - Sistemas ponto multiponto
Característico de interligação entre vários terminais e uma estação-base.
São utilizados em enlaces fixos e móveis. Na estação-base antenas setoriais (que cobrem um determinado ângulo) são utilizadas em número suficiente para atender o setor inteiro (360°, por exemplo) ou apenas parte dele, se for necessário, fornecendo serviços a todos os usuários que se encontram sob sua área de cobertura.

## Slide 9
Rádio Enlace - Sistemas ponto multiponto
Os terminais se comunicam com a BS, que serve de ponto intermediário para a comunicação com outro usuário localizado em outra BS.
As BSs são normalmente interconectadas umas as outras por meios guiados, o que permite também a conexão dos usuários com sistemas guiados.
A estação-base em alguns sistemas também pode ser chamada de ponto de acesso.

## Slide 10
Satélites GEO, MEO e LEO
Esta técnica requer uma linha de visada entre a estação em terra e o satélite. Desde 1962 quando foi lançado o 1º satélite americano, que suportava 600 canais de voz, as funções desenvolvidas para estes equipamentos se tornaram mais sofisticadas.
Hoje estes satélites podem se comunicar tanto com estações baseadas em terra, como com equipamentos instalados em outros satélites, desempenhando funções de comutador telefônico, roteador de rede de computadores ou de uma rede de transmissão puramente.

## Slide 11
Satélites GEO, MEO e LEO
A distância que o satélite está da superfície da Terra determina em qual dos três grupos orbitais ele se classifica.
Os grupos orbitais são:
Geoestacionária ou GEO 35.000 Km
Terrestre média ou MEO 5.000 a 15.000 Km
Terrestre baixa ou LEO 100 a 1.000 Km

## Slide 12
Satélites GEO, MEO e LEO
GEO - Satélites de órbita geoestacionária (Geostationary Orbit)
São posicionados sobre a linha do equador, com um espaçamento entre eles de 2 graus, não podendo ser menor, para evitar interferências.
Com esta distância mínima só pode haver 180 satélites em órbita ao mesmo tempo.
Cada satélite consegue cobrir aproximadamente um quarto da superfície da Terra, isto quer dizer que, alguns países ou até um continente inteiro pode estar sob a cobertura do satélite por vez.

## Slide 13
Satélites GEO, MEO e LEO
GEO - Satélites de órbita geoestacionária (Geostationary Orbit)
Este tipo de satélite mantém comunicação com antenas fixas em terra e a partir de 1990 o uso de antenas onidirecionais facilitou o trabalho de conexão.
A enorme distância entre o satélite e a antena em terra provoca um retardo de propagação no sinal que varia entre 230 e 280 ms, o que se torna um problema para alguns tipos de aplicações, como teleconferências.
A distância também exige o uso de antenas de grandes diâmetros e transmissores potentes.

## Slide 14
Satélites GEO, MEO e LEO
LEO - Satélites de órbita terrestre baixa (Low Earth Orbit)
Satélites LEO estão mais próximos da Terra e por isto requerem menor
potência dos transmissores e antenas menores que os satélites geoestacionários.
Esta proximidade também reduz o tempo de propagação do sinal, para algo entre 20 e 25 ms, e a área de cobertura do mesmo (aproximadamente 8 km de diâmetro).

## Slide 15
Satélites GEO, MEO e LEO
LEO - Satélites de órbita terrestre baixa (Low Earth Orbit)
Este tipo de satélite é considerado de grande importância no suporte as comunicações móveis.
Como este tipo de satélite gira muito rapidamente na órbita terrestre são necessários vários para formar um sistema completo.

## Slide 16
Satélites GEO, MEO e LEO

## Slide 17
Redes telefônicas celulares
Inicialmente os telefones móveis eram usados apenas para comunicação de voz, entretanto hoje eles são utilizados também para comunicação de dados e a demanda por mais tipos de serviço cresce a cada dia.
O sistema de telefone móvel, também chamado de telefone celular em alguns países, evoluiu bastante desde sua primeira geração e se encontra atualmente na terceira geração.

## Slide 18
Redes telefônicas celulares
O nome de rede celular vem da característica utilizada neste tipo de rede com o objetivo de reaproveitar frequências de uma banda licenciada e cara.
Esta técnica foi descrita anteriormente nos sistemas ponto-multiponto.

## Slide 19
Redes telefônicas celulares - Gerações
As melhorias e os serviços oferecidos por cada uma das fases evolutivas (gerações) são significativos.As seguintes características definem as diferentes gerações:
1º geração (1G) - Voz analógica;
2º geração (2G) - Voz digital;
3º geração (3G e 4G) - Voz digital e dados.