## Slide 1
PROJETO DE REDES
E
EQUIPAMENTOS

## Slide 2: Histórico das Redes – Anos 60
No início da década de 1960 os computadores de grande porte dominavam o mercado.
Como sempre houve a necessidade de compartilhamento de informações a única opção era o compartilhamento de mídias móveis que pudessem ser lidas e gravadas em diferentes dispositivos.

## Slide 3: Histórico das Redes – Anos 60
Essa solução é, obviamente, limitada. Transporte-a para os dias atuais e imagine se, para enviar uma foto a um amigo, fosse necessário postar num malote o seu pendrive ou um disquete flexível de 5 ¼ de polegada, em que cabia 1Mbyte e que, se fosse dobrado ou amassado, perderia os dados.

## Slide 4: Histórico das Redes – Anos 60
A solução adotada passou pela implementação de soluções proprietárias. Cada fabricante buscou uma solução para os seus produtos.

## Slide 5: Histórico das Redes – 1964
Em 1964, nos Estados Unidos, o primeiro sistema integrado de rede foi implantado para controle de reservas de passagens. Esse sistema era limitado, pois exigia o uso exclusivo de computadores de um mesmo fabricante, ainda insuficiente.

## Slide 6: Histórico das Redes – Anos 70
Durante a década de 1970, seguiu-se o mesmo cenário, mas os diferentes fabricantes perceberam que a padronização da rede poderia melhorar a qualidade dos serviços e, consequentemente, proporcionar maior uso dos seus produtos.

## Slide 7: Histórico das Redes – Anos 80
Nos anos 1980, as empresas Xerox, Digital e Intel se uniram e lançaram o padrão Ethernet no mercado, que é, até hoje, o padrão mais utilizado no mundo. Ele teve inúmeras evoluções ao longo do tempo, adaptando-se às inovações tecnológicas, contudo, manteve sua essência: a facilidade de implantação.

## Slide 8: Histórico das Redes – Anos 80
Surgiram, então, os conceitos de Networking e Downsizing, referindo-se ao processo de implementação de redes de microcomputadores.
  Networking - Interligação de computadores em rede.
  Downsizing - Processo de produção de computadores com tamanho reduzido, principalmente quando comparados aos enormes mainframes. Foi essa tendência que chegou aos desktops, notebooks, smartphones esmartwatches (será que já atingimos o limite?).

## Slide 9: Histórico das Redes – Anos 80
Visão dos Anos 1980: • Cabeamento Dedicado; • Sistemas Proprietários; • Processamento Centralizado; • Voz/Dados; • Até 10 Mbps.

## Slide 10: Histórico das Redes – Anos 80
A falta de normas para o mercado de redes locais levou os fabricantes a criarem sistemas proprietários para atender a demanda.
A rápida evolução e a popularização dos PC levaram fabricantes e organismos internacionais a desenvolverem normas e padrões para o setor.

## Slide 11: Histórico das Redes - 1988
Em1988 surgiu no mercado de redes o conceito SCS – Structured Cabling System – "Sistema de Cabeamento Estruturado".
O SCS pode ser definido como um conjunto de produtos de conectividade, empregado de acordo com regras específicas, cujas características principais são:
  Arquitetura aberta;
  Meio de transmissão e disposição física padronizados;
  Aderência a padrões internacionais;
  Projeto e instalação sistematizados.

## Slide 12: Histórico das Redes – Anos 90
Visão dos Anos 1990: • Sistema Integrado de Cabeamento; • Arquitetura Aberta; • Processamento Distribuído; • Voz/Dados/Imagem/Vídeo/Controles; • 100 Mbps, 1Gbps etc.

## Slide 13: Histórico das Redes – Anos 90
Com a introdução de padrões internacionais, os sistemas de cabeamento passaram a ser produzidos sob normas definidas internacionalmente.
A liberdade de escolha de fornecedores pelo usuário tornou mais flexível e barato o projeto de sistemas de informação, além de preservar seus investimentos.

## Slide 14: Fases de um projeto
Levantamento do problema
Planejamento
Desenvolvimento
Entrega

## Slide 15: Fases de um projeto
Cada tipo de projeto possui detalhes muito específicos que variam desde um projeto de pintura das paredes de sua casa até a construção de uma usina hidrelétrica.
Observe estas fases e tente associá-la a um problema que exista, pode ser uma coisa pequena como a pintura citada, veja que as definições são um bom meio de orientar seu trabalho

## Slide 16: Levantamento do problema
A primeira fase é onde descobrimos o que o cliente deseja que seja feito
Nem sempre o cliente tem plena definição de suas necessidades. Cabe ao projetista orientar sobre as vantagens dos sistema estruturado

## Slide 17: Levantamento do problema
Devemos explicar ao cliente que alguns problemas não serão resolvidos com o sistema estruturado:
  Lentidão de acesso à internet é um caso clássico. Não adianta uma LAN “voando” a 10 Gbps se o acesso ao ISP for de 10 Mbps para 100 usuários
  Servidores com retardo na resposta também devem ser redimensionados.
  Nem sempre a culpa é do cabeamento

## Slide 18: Levantamento do problema
É comum ainda que o cliente deseje resolver problemas estéticos de calhas, dutos e cabos aparentes.
Para a instalação e manutenção o ideal é que as eletrocalhas sejam facilmente acessíveis através de rebaixamento removível e que os dutos sejam externos.
Tetos rebaixados de gesso e dutos embutidos em paredes aumentam em muito o tempo e o custo da obra

## Slide 19: Levantamento do problema Definições fundamentais
Descobrir o escopo do trabalho.
Definir as áreas de trabalho, sua localização e quantidade de pontos de rede;
Definir que serviços serão atendidos pelo cabeamento estruturado além da rede de dados
Definir prazos de conclusão das tarefas;
Definir as necessidades de conexão a outras redes específicas e à rede pública (internet).
Definir os parâmetros de desempenho desejados para a rede

## Slide 20: Estrutura típica de Cabeamento
Os cabos de par trançado interligam pontos de rede a patch panels.
Os cabos que se conectam às estações são os line cords que vão até os pontos de rede (RJ-45 fêmea) e os cabos que se conectam aos switches e outros dispositivos são os patch cords

## Slide 21: Cabos e acessórios para a rede estruturada
Cabos UTP e Acessórios
A seleção dos cabos deve levar em consideração o desempenho desejado e os elementos que podem causar interferência.
  Para o desempenho escolhemos a categoria do cabo,
  Contra a interferência escolhemos as blindagens de cabo.

## Slide 22: Cabos e acessórios para a rede estruturada
Cabos UTP e Acessórios
Para as redes atuais a tolerância mínima é o Cat 5, mas é muito desejável que em novas instalações utilizemos cabos acima da necessidade para permitir a adaptação a novas tecnologias que possam surgir.

## Slide 23: Categorias de Cabo
Cat 5e – Transmissão de até 100 MHz. Dados a 1 Gbps (Gigabit Ethernet)
Cat 6 – Ethernet 1000BaseT até 500 MHz (10 Gigabit Ethernet)
Cat 6a - Ethernet 1000BaseT até 500 MHz, ATM com transmissão de até 500MHz

## Slide 24: Conectores RJ-45
Os conectores RJ-45 macho e fêmea possuem um padrão universal em relação à posição do contato dos 8 pinos mas possuem diferenças técnicas em relação ao tipo de cabo.

## Slide 25: Tomadas e espelhos
Encontramos no mercado de caixas, espelhos e tomadas destinados ao cabeamento com as medidas padrão 6 X 9 ou 9 X 9 o que permite usar caixas iguais aos de rede elétrica.
Suportam 2, 4 ou 6 conectores.

## Slide 26: Tomadas e espelhos
Existem ainda caixas específicas para fixação embutida no piso. É desejável que os espelhos de tomada possuam espaço destinado a etiquetas de identificação de cada ponto

## Slide 27: Setores da Infraestrutura
Área de trabalho
  É o local onde o usuário interage com os equipamentos terminais de telecomunicações. Os componentes dessa área são todos aqueles compreendidos entre as tomadas e os equipamentos.
  No máximo 3m de comprimento de patch-cords são admitidos na área de trabalho.

## Slide 28: Setores da Infraestrutura
Sala de equipamentos
  É a sala onde ficam os sistemas de comunicação, a central telefônica, os modems, os roteadores, os hubs da rede e, algumas vezes, os servidores. É possível, também, ter as facilidades de uma sala de telecomunicações, que pode estar localizada na área de entrada.
  Deve ser segura, com ventilação adequada, fontes de energia auxiliares e espaço para os racks de equipamentos.

## Slide 29: Setores da Infraestrutura
Sala de telecomunicações
  É o local onde estão localizados os equipamentos ativos do sistema, bem como suas interligações com sistemas externos. Pode ser uma sala específica, um quadro ou shaft. Costuma-se, também, instalar no local o painel principal de manobras (Main Cross-Connect), que pode ser composto depatch-panels, blocos 110, blocos de saída RJ-45 ou distribuidores óticos; pode conter, também, hubs ou switches. Existem, frequentemente, uma ou mais salas de telecomunicações por andar.

## Slide 30: Patch Panel
Os patch panels são instalados nos painéis de distribuição e nas salas de equipamentos, sua largura padrão é de 19 polegadas para encaixar-se nos racks (largura padrão). Estes podem oferecer 24 ou 48 portas.

## Slide 31: Patch Panel
Cada par, ponto de rede e tomada no patch panel deve ser identificado por uma referência única.
Em pequenas redes é possível manter uma tabela impressa junto do rack, em redes maiores é fundamental que os patch panels possuam espaço para o posicionamento de etiquetas de identificação

## Slide 32: Patch Panel
Os patch panels são instalados nos painéis de distribuição e nas salas de equipamentos, sua largura padrão é de 19 polegadas para encaixar-se nos racks (largura padrão). Estes podem oferecer 24 ou 48 portas.

## Slide 33: Patch Panel
Cada par, ponto de rede e tomada no patch panel deve ser identificado por uma referência única.
Em pequenas redes é possível manter uma tabela impressa junto do rack, em redes maiores é fundamental que os patch panels possuam espaço para o posicionamento de etiquetas de identificação

## Slide 34: Patch Panel

## Slide 35: Organizador de cabos

## Slide 36: Bloco 110
São os painéis onde se faz a integração de cabos entre o cabeamento horizontal, a sala de telecomunicações e os sistemas de telefonia

## Slide 37: Gabinetes: Racks e Brackets
Os gabinetes e racks serem para fixar e organizar os patch panels e os ativos da rede.
A altura é medida em U (unit), cada unit representa 44,45 mm

## Slide 38: Gabinetes: Racks e Brackets
Os gabinetes são racks fechados como armários e possuem o fundo e laterais removíveis.
Os racks pode ser ainda abertos, com uma base apoiada no piso e duas torres para fixação dos equipamentos.
Os brackets são bem simples pois são montador em uma chapa em formato de U cuja base é fixada em parede

## Slide 39: Gabinetes: Racks e Brackets
Rack Fechado
Rack Aberto

## Slide 40: Gabinetes: Racks e Brackets
Bracket
Mini Rack 7U

## Slide 41: Racks Fechados
O planejamento da rede deve levar em consideração as necessidades atuais e futuras para definir a quantidade e tamanho dos racks e também o espaço que será ocupado por eles.
Nos racks fechados recomenda-se a ocupação de, no máximo, 70% do espaço livre e a colocação de exaustores para dissipar o calor gerado pelos ativos da rede

## Slide 42: Régua de Tomadas para Rack
Algumas réguas têm comprimento de 19 polegadas o que facilita sua instalação no rack.
São utilizadas nos racks para alimentação dos ativos da rede. É importante que as réguas possuam capacidade para suportar 15 A a 250 V.

## Slide 43: Patch Panel
Cada par, ponto de rede e tomada no patch panel deve ser identificado por uma referência única.
Em pequenas redes é possível manter uma tabela impressa junto do rack, em redes maiores é fundamental que os patch panels possuam espaço para o posicionamento de etiquetas de identificação