## Slide 1
BIT E BYTE
HISTÓRIAS DO COMPUTADOR

## Slide 2: BITS E BYTES — QUE MUNDO É ESSE?

## Slide 3: Detalhando Bit e Byte
Um bit é a menor unidade de informação de um computador, que pode ser armazenado como 0 ou 1
Já o Byte é a composição de 8 bits sequenciais, ou seja, 8 dígitos contendo apenas 0´s e 1´s.
A sequência 1100001 equivale à letra "a", enquanto, por exemplo, a sequência 00111101 equivale aos dois pontos ":". Esse é o tal falado alfabeto binário.
Seu computador, no nível mais profundo, guarda aquela sua foto das férias usando esses números, a fotografia é apenas um amontoado (de bilhões) de zeros

## Slide 4: Tabela ASCII
O termo ASCII quer dizer (American Standard Code for Information Interchange) e muita gente confunde o II com o número 2, mas na verdade são dois "I".
Aqui iremos mostrar a junção da tabela ASCII Normal (32 a 127), tabela dos Caracteres de Controle (0 a 31) e a tabela ASCII Estendida (128 a 255).

## Slide 5: Multiplos do Byte
Múltiplos do byte |  |  |  |  |  | 
Prefixo binário (IEC) |  |  |  | Prefixo do SI |  | 
Nome | Símbolo | Múltiplo |  | Nome | Símbolo | Múltiplo
byte | B | 20 |  | byte | B | 100
kibibyte | KiB | 210 |  | kilobyte | kB | 103
mebibyte | MiB | 220 |  | megabyte | MB | 106
gibibyte | GiB | 230 |  | gigabyte | GB | 109
tebibyte | TiB | 240 |  | terabyte | TB | 1012
pebibyte | PiB | 250 |  | petabyte | PB | 1015
exbibyte | EiB | 260 |  | exabyte | EB | 1018
zebibyte | ZiB | 270 |  | zettabyte | ZB | 1021
yobibyte | YiB | 280 |  | yottabyte | YB | 1024

## Slide 6: Calculando números Binarios
Como os computadores trabalham baseando-se em potência de 2, a escala de medidas começou a ser feita em relação a ela, então como 2^10 é 1024, 1024 se tornou o padrão da escalaUm bit é a menor unidade de informação de um computador, que pode ser armazenado como 0 ou 1
Converter o número decimal 10 para binário:
Converter o número binário 1010 para decimal:
Solução Passo-a-Passo
Passo 1: Escreva o número binárior:
1010
Passo 2: Multiplique cada dígito ao número binário pela potência correspondente de dois:
1x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20
Passo 3: Resolva as potências:
1x8 + 0x4 + 1x2 + 0x1 = 8 + 0 + 2 + 0
Passo 4: Some os números escritos acima:
8 + 0 + 2 + 0 = 10. Este é o equivalente decimal ao número binário 1010.

## Slide 7: Diferença entre eletrônica digital e analógica
A eletrônica digital utiliza sinais que só podem assumir valores discretos ou inteiros. A eletrônica analógica utiliza sinais que podem ter qualquer valor entre dois limites.

## Slide 8: Diferença entre eletrônica digital e analógica
A eletrônica digital utiliza sinais que só podem assumir valores discretos ou inteiros. A eletrônica analógica utiliza sinais que podem ter qualquer valor entre dois limites.

## Slide 9: CONCEITOS DE LÓGICA DIGITAL
O QUE SÃO PORTAS LÓGICAS?
Os circuitos digitais são formados por elementos capazes de manipular apenas grandezas binárias, chamados de portas lógicas
Esses elementos de hardware recebem (um ou mais) sinais de entrada e produzem um sinal de saída

## Slide 10: A divisão da eletrônica digital
Sistemas combinacionais
Os circuitos digitais Circuitos Combinacionais possuem como principal característica ter seus resultados de saída determinados pela combinação de valores de entrada Circuitos Combinacionais possuem como principal característica ter seus resultados de saída determinados pela combinação de valores de entrada naquele instante, ou na mesma linha da tabela verdade. Exemplos de circuitos combinacionais:
Decodificadores: apresentam uma linha do código de saída para cada linha do código de entrada;
Circuitos Aritméticos: apresentam um resultado na saída para cada grupo de operandos, isto é, para cada linha de uma tabela verdade.

## Slide 11: A divisão da eletrônica digital
Sistemas combinacionais
Os circuitos digitais Circuitos Combinacionais possuem como principal característica ter seus resultados de saída determinados pela combinação de valores de entrada

## Slide 12: CONCEITOS DE LÓGICA DIGITAL
O QUE SÃO PORTAS LÓGICAS?
Os circuitos digitais são formados por elementos capazes de manipular apenas grandezas binárias, chamados de portas lógicas
Esses elementos de hardware recebem (um ou mais) sinais de entrada e produzem um sinal de saída
Valores lógicos (booleanos):
        Falso (F) = bit 0
        Verdadeiro (V) = bit 1
VALORES
LÓGICOS
RESULTADO
LÓGICO
PORTAS LÓGICAS
NOT, (N)AND, (N/X)OR

## Slide 13: VERDADEIRO OU FALSO?
AND
Produz resultado verdade SE E SOMENTE SE todas as entradas forem verdade

## Slide 14: VERDADEIRO OU FALSO?
AND
Produz resultado verdade SE E SOMENTE SE todas as entradas forem verdade
Representação algébrica: A * B (ou A . B)
Representação gráfica:

## Slide 15: VERDADEIRO OU FALSO?
AND
Produz resultado verdade SE E SOMENTE SE todas as entradas forem verdade
Representação algébrica: A * B (ou A . B)
Representação gráfica:
A B Q
Q = A * B
TABELA-VERDADE
Diagrama em forma de tabela que apresenta todas as combinações de entrada possíveis e as saídas correspondentes, obedecendo a operação lógica da(s) porta(s) envolvidas

## Slide 16: VERDADEIRO OU FALSO?
AND
Produz resultado verdade SE E SOMENTE SE todas as entradas forem verdade
Representação algébrica: A * B (ou A . B)
Representação gráfica:
A B Q
0 0 0
0 1 0
0 0
1 1 1
Q = A * B
TABELA-VERDADE
Diagrama em forma de tabela que apresenta todas as combinações de entrada possíveis e as saídas correspondentes, obedecendo a operação lógica da(s) porta(s) envolvidas

## Slide 17: VERDADEIRO OU FALSO?
OR
Produz resultado verdade SE PELO MENOS UMA DAS ENTRADAS for verdade

## Slide 18: VERDADEIRO OU FALSO?
OR
Produz resultado verdade SE PELO MENOS UMA DAS ENTRADAS for verdade
Representação algébrica: A + B
Representação gráfica:

## Slide 19: VERDADEIRO OU FALSO?
OR
Produz resultado verdade SE PELO MENOS UMA DAS ENTRADAS for verdade
Representação algébrica: A + B
Representação gráfica:
A B Q
0 0 0
0 1 1
0 1
1 1 1
Q = A + B
TABELA-VERDADE

## Slide 20: VERDADEIRO OU FALSO?
NOT
INVERTE o valor de entrada, o que é verdade vira falso e vice-versa

## Slide 21: VERDADEIRO OU FALSO?
NOT
INVERTE o valor de entrada, o que é verdade vira falso e vice-versa
Representação algébrica: A
Representação gráfica:

## Slide 22: VERDADEIRO OU FALSO?
NOT
INVERTE o valor de entrada, o que é verdade vira falso e vice-versa
Representação algébrica: A
Representação gráfica:
A Q
1 0
0 1
Q = A
TABELA-VERDADE

## Slide 23: VERDADEIRO OU FALSO?
NAND
Produz o INVERSO da porta AND, trata-se da combinação NOT com AND

## Slide 24: VERDADEIRO OU FALSO?
NAND
Produz o INVERSO da porta AND, trata-se da combinação NOT com AND
Representação algébrica: A * B
Representação gráfica:

## Slide 25: VERDADEIRO OU FALSO?
NAND
Produz o INVERSO da porta AND, trata-se da combinação NOT com AND
Representação algébrica: A * B
Representação gráfica:
A B Q
0 0 1
0 1 1
0 1
1 1 0
Q = A * B
TABELA-VERDADE

## Slide 26: VERDADEIRO OU FALSO?
NOR
Produz o INVERSO da porta OR, trata-se da combinação NOT com OR

## Slide 27: VERDADEIRO OU FALSO?
NOR
Produz o INVERSO da porta OR, trata-se da combinação NOT com OR
Representação algébrica: A + B
Representação gráfica:

## Slide 28: VERDADEIRO OU FALSO?
NOR
Produz o INVERSO da porta OR, trata-se da combinação NOT com OR
Representação algébrica: A + B
Representação gráfica:
A B Q
0 0 1
0 1 0
0 0
1 1 0
Q = A + B
TABELA-VERDADE

## Slide 29: VERDADEIRO OU FALSO?
XOR
Produz resultado verdade se as entradas forem diferentes

## Slide 30: VERDADEIRO OU FALSO?
XOR
Produz resultado verdade se as entradas forem diferentes
Representação algébrica: A + B
Representação gráfica:

## Slide 31: VERDADEIRO OU FALSO?
XOR
Produz resultado verdade se as entradas forem diferentes
Representação algébrica: A + B
Representação gráfica:
A B Q
0 0 0
0 1 1
0 1
1 1 0
Q = A + B
TABELA-VERDADE

## Slide 32
O QUE É E PARA QUE SERVE?
Máquina destinada ao processamento de dados, capaz de receber instruções com o objetivo de transformar esses dados e alcançar um fim
...adequando ao jargão técnico...
PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR

## Slide 33
COMPUTADOR = HARDWARE + SOFTWARE
O hardware é a parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que tocamos. É formado pelas placas, pelos componentes eletrônicos
Já é software é a parte lógica, ou seja, o que instalamos, programamos
Quando o computador não funciona, o hardware é o que você chuta e o software é o que você xinga   