## Slide 1
TESTE FONTE, USO DO MULTIMETRO E LIGAÇÃO PAINEL FRONTAL

## Slide 2: Eletricidade
– É uma forma de energia e toda matéria possui alguma propriedade elétrica. A matéria é formada por minúsculas partículas chamadas átomos. Como vemos abaixo, o átomo possui dois tipos de carga elétrica: Positiva (prótons) no seu núcleo e Negativa.
(elétrons) girando em volta do núcleo.

## Slide 3: Corrente elétrica e tensão elétrica
Observando o desenho abaixo, podemos entender estas duas grandezas da eletricidade:
Um fio condutor (de cobre por exemplo) tem muitos elétrons livres. Fazendo
todos se moverem na mesma direção estabelecemos uma corrente elétrica.
Portanto corrente elétrica ( I ) é o movimento ordenado de cargas elétricas.
Para saber a corrente que passa no resistor basta dividir a tensão pelo valor dele. Esta
relação é a Lei de Ohm.
I = V/R
Como vemos em um polo, há excesso de cargas positivas e no outro excesso de cargas negativas. Essa diferença de cargas é a tensão elétrica (V). A tensão da pilha é de 1,5 V, a da bateria de carro é 12 V e a da rede elétrica é 110 ou 220 V. A tensão impulsiona a corrente elétrica para passar no circuito elétrico.
Para saber a tensão que passa no resistor basta multiplicar a corrente pelo valor dele. Esta relação é a Lei de Ohm.
V=RxI

## Slide 5: TIPOS DE CORRENTE ELÉTRICA - FREQUÊNCIA
Corrente contínua (CC ou DC) – É fornecida por pilhas, baterias, fonte de alimentação dos aparelhos. Ela mantém sempre o mesmo valor e o sentido.
Corrente alternada (CA ou AC) – É fornecida pela rede elétrica. Muda de valor e de sentido no decorrer do tempo.
Aplicar os exercícios referentes que se encontram no documento em Word

## Slide 6: Aterramento
Significa acoplamento permanente de partes metálicas com o propósito de formar um caminho condutor de eletricidade tanto quanto assegurar continuidade elétrica e capacitar condução segura, qualquer que seja o tipo de corrente.

## Slide 7: Objetivos do aterramento
Segurança do pessoal de operação, manutenção e usuários contra tensões perigosas;
Proteção contra sobre tensões elevadas que possam provocar danos nos equipamentos;
Limitação dos níveis de ruído e diafonia;
Equalização de potencial entre circuitos elétricos.

## Slide 8: Como fazer e medir um aterramento
A ideia é possuir um “caminho” de fuga de altas voltagens ou ruídos que apareçam na rede.

## Slide 9: Terrometro

## Slide 10: Objetivos do aterramento
Existência de aterramento aberto ou alta resistência.
Existência de uma condição anormal entre condutores elétricos

## Slide 11: Eletricidade estática
A descarga eletrostática, embora geralmente inofensiva para as pessoas, pode criar sérios problemas em equipamentos eletrônicos sensíveis, a menos que manipulados corretamente.

## Slide 12: Subtensões e sobretensões

## Slide 13: Equipamentos proteção elétrica
grupo motor Estabilizadores de tensão
Filtro de linha
No break
GMG gerador
Todos para o correto funcionamento e proteção requerem o aterramento.

## Slide 14: Estabilizadores
  Tipo de proteção: Subtensões, Sobretensões Surtos, Pico de Energia, Ruídos
  Regula a tensão de entrada. É essencial que incorpore as funções de um filtro de linha para a proteção do hardware.

## Slide 15: Filtro de Linha
  Tipo de proteção: Surto, Pico de Energia, Ruído
  Protege os equipamentos contra surtos e picos de energia, e alguns modelos também estão preparados para a filtragem de ruídos elétricos.
  Atenção: não confunda este dispositivo com as réguas de tomadas de baixo custo encontradas em abundância no mercado.

## Slide 16: No break

## Slide 17: GMG grupo motor gerador
  .

## Slide 20: Como testar fusíveis com um multímetro
Em eletrônica e em engenharia elétrica os fusíveis são dispositivos de proteção
Fusível Bom
Fusível Ruim

## Slide 25
  ANOTAÇÕES

## Slide 26
OBS: Identificar na Placa Mãe o pino 1, do conector mencionado acima, que pode ser uma marca branca na Placa Mãe ou o Número 1, sendo este pino positivo, as cores fortes do conectores hDD LED e POWER SW, faz referencia ao positivo e branco negativo.